НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Настоящие технические решения разработаны для обеспечения теплозащиты наружных стен жилых и общественных зданий плитами ≪СОФТБОРД≫ в соответствии с теплотехническими нормами, регламентированными СНиП 23-08-2003 ≪Тепловая защита зданий≫. Технические решения применимы к многоэтажным домам массовых серий, а также к индивидуальным проектам. Кроме того, в представленных материалах приведены технические решения применения плит ≪СОФТБОРД≫ в деревянных малоэтажных домах.

Технические решения распространяются на обычные геологические и геофизические условия строительства.

Технические решения ориентированы на выполнение работ при строительстве, капитальном ремонте, модернизации и реконструкции зданий.

В графической части настоящего раздела используются обозначения требуемых толщин плит ≪СОФТБОРД≫ и стен как (ут.) и (ст.) соответственно. При рабочем проектировании эти значения должны уточняться с учетом местных климатических условий, выбранных материалов, состояния зданий и других конкретных условий.

В соответствии с письмом Госстроя*) при использовании плит ≪СОФТБОРД≫ в строительных конструкциях их необходимо защищать слоем негорючего материала. Для зданий I-III степеней огнестойкости высотой 10-12 этажей защита должна обеспечивать нулевой предел распространения огня (СНиП 21-01-97*). Этому требованию соответствует слой штукатурки, толщиной 8 – 12мм и более, либо облицовка фасада в пол- кирпича.

Дополнительно в уровне перекрытий необходимо устройство, горизонтальных рассечек шириной 15см. и более на толщину слоя плит ≪СОФТБОРД≫. Для снижения теплопотерь эти рассечки следует выполнять из теплоэффективных материалов, например, минплиты. Желательно также устройство вертикальных рассечек по осям поперечных стен.

В обрамлении оконных и дверных проемов также следует предусматривать защитный слой из негорючих материалов толщиной на 40-50% больше, чем толщина защитного слоя на фасаде (за исключением случая облицовки фасада кирпичом). Такая же защита требуется в местах прохождения инженерных коммуникаций сквозь наружную стену.

____________________________________________________

*) Письмо Госстроя России и Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России от 20.11.96г. №13/620 за подписью начальника главтехнормирования Минстроя В.В. Тищенко и начальника Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России Е.А. Серебрякова.

При применении плит ≪СОФТБОРД≫ в наружных ограждениях зданий в соответствии с настоящими техническими решениями все используемые материалы и комплектующие изделия, а также системы утепления в целом должны иметь технические свидетельства и соответствовать действующим нормативным отечественным документам.

Рис. 4.1 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с тонкослойной

штукатуркой. Схема расположения слоев и крепежных элементов

Рис. 4.2 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с тонкослойной

штукатуркой. Раскладка и крепление плит

Рис. 4.3 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с

тонкослойной штукатуркой. Примыкание к окну

Рис. 4.4 Схема установки противопожарных рассечек

Рис. 4.5 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с тонкослойной

штукатуркой. Вертикальный температурный шов

Рис. 4.6 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Внутренний угол здания

Рис. 4.7 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Внешний угол здания

Рис. 4.8 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с тонкослойной

штукатуркой. Вариант цоколя, облицованного кирпичом

Рис. 4.9 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Вариант цоколя, облицованного плиткой

Рис. 4.10 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Вариант оштукатуренного цоколя

Рис. 4.11 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Узел примыкания к балкону

Рис. 4.12 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой. Узел парапета