ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ

Технические решения предусматривают звуко- и теплоизоляцию входных дверей в здание, в квартиру и дверей на террасу и балкон. Для этих дверей устанавливают порог, улучшающий тепловую и звуковую изоляцию. Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики филенчатых и щитовых дверей при их изготовлении предлагается заполнять внутреннюю полость плитами ≪СОФБОРТ≫, что повысит звуко- и теплоизоляционные качества дверей.

Рис. 12 Звуко- и теплоизоляция металлической входной двери в квартиру